## Slide 1: SECURITE – Exploit 101 Découverte de l’exploitation d’un binaire (non genré)

## Slide 2: Contexte
Présentation technique informelle
Découverte du monde méconnu de l’exploitation de binaire
Trouver un vulnérabilité != l’exploiter
Centré uniquement sur Windows
Stack based buffer overflow uniquement (pas de heap overflow, de use after free, etc.)

## Slide 3: Programme
Un peu de théorie
  Mémoire d’un processus
  Registres CPU
  Stack et conventions d’appels
Stack based buffer overflow : écrasement EIP
Mise en pratique

## Slide 4: Un peu de théorie

## Slide 5
Mémoire d’un processus
Composants majeurs
Code segment : instructions exécutées
par le(s) processeur(s) (cf. EIP)
Data segment : (strings, buffers)
Stack segment

## Slide 6
Mémoire d’un processus
Composants majeurs
Stack
Paramètres et données des fonctions
Variables locales
Le bas (début) de la Stack se situe à l’
adresse virtuelle la plus haute
PUSH ajoute une données à la Stack (et
décrémente le pointeur ESP)
POP retire un élément pour le placer
dans un registre (incrémente ESP)

## Slide 7
Mémoire d’un processus
Composants majeurs
Stack
Mapping mémoire

## Slide 8
Registres CPU
Registres x86 (32-bit)
eip : pointeur vers prochaine instruction
esp : stack pointer
ebp : base pointer
eax : accumulator, valeur de retour
ebx : base, pas de rôle particulier
ecx : counter, boucle, décrémenté
edx : data, eax++
esi : source index
edi : destination index

## Slide 9
Registres CPU
Registres x86 (32-bit)
rip : pointeur vers prochaine instruction
rsp : stack pointer
rbp : base pointer
Registres supplémentaires : r8 à r15
Registres x64 (64-bit)

## Slide 10
Stack
Stack layout
Param n
…
Param 1
Saved EIP
Saved EBP
Variable statique 1
…
Variable statique n
0xffffffff
0x0000000
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
EBP

## Slide 11
Stack
Stack layout
Conventions d’appels

## Slide 12
Stack
Stack layout
Conventions d’appels
__cdecl : convention du C

## Slide 13
Stack layout
Conventions d’appels
__stdcall: WINAPI
Stack

## Slide 14: Stack based buffer overflow : écrasement EIP

## Slide 15
Overflow
Param n
…
Param 1
Saved EIP
Saved EBP
Variable statique 1
…
Buffer statique
0xffffffff
0x0000000
ESP
EBP
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Strcpy() écrit dans ce sens
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAASaved EBPAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAASaved EPIAAAAAAAAAAA

## Slide 16: Mise en pratique